《南桥镇消防专项规划（2018-2035）》

（一）规划期限

2018-2035年。

（二）规划范围

与南桥镇总体规划范围保持一致，集镇区4.1平方公里。

（三）规划内容

1、消防站规划

规划新建一个消防站，占地面积约0.6公顷，等级为二级普通站。

2、消防通道规划

规划乡镇消防通道由乡镇交通性主干路、干路支路组成。主要满足消防快速出警、远距离增援的需要，保障消防车的通畅性。消防车通道的车行宽度不应小于3.5米，转弯半径不应小于8米。

3、消防给水规划

规划沿新建道路铺设新的给水管，同时改造部分管径较小给水管道，满足消防给水要求。给水管道的最小管径不应小于100毫米，最不利点市政消火栓的压力不应小于0.1MP,其流量不小于15L/s。市政消火栓间距不得大于120米，其保护半径不应超过150米。

附图：